## Slide 1
影像辨識 (pthread3)
意外檢測 (pthread1)
車子相關Io控制 (pthread2)
main主體
共用全域變數 共用資料結構
智能車主控制程式 (初始狀態設定) (執行緒建立)
無線網路IO&判斷(pthread4)
意外檢測功能 accident_decection.c
無線網路資料接收 treatWifi.c
影像辨識功能 image_recognition.c
車子相關Io控制功能 carMove.c
accident_decection()
carMove()
image_recognition()
treatWifi()
紅色底色
(未開始)
橘色底色 (進行中)
綠色底色
(已完成)
黃色底色
(待驗證)

## Slide 2: uart_send_command()函數說明
在此說明中以uart_send_command() 已usc()表示
需與Arduino library(car_all_v5.1.ino)結合使用， usc()用於透過uart傳送指令給Arduino，並且接收Arduino回傳回來的資料，並存於特定檔案(預設data1.txt)之中。
目前有uart_send_command()和uart_send_command2()兩個版本，兩者差異在於傳入的參數不同， uart_send_command2() 可自行設定要寫入的檔案名與寫入模式。
data1.txt為接收資料的暫存檔需搭配使用fixfile()和load_data()才可取出數值使用
如果只是要傳送指令而不需接收回傳資料，建議直接使用system()功能。

## Slide 3: fixfile()、 load_data() 函數說明
fixfile() 是 uart_send_command() 功能的後續處理函式，目的在於將uart_send_command() 所寫入的檔案(data1.txt)進行雜訊處理與資料筆數計算， data1.txt處理後會以data2.txt儲存。
load_data() 是 fixfile() 功能的後續處理函式，目的在於將data2.txt的資料載入到記憶體中。
uart_send_command()、 fixfile() 、 load_data() 為相依的程式功能，目的在於將Arduino 送出的特定格式資料進行儲存(disk)與載入(memory)使用。

## Slide 4: 地圖路徑規劃
可依照現有地圖(外部環境資訊)，計算出一條可以從起點移動至目標點的路徑。
藉由路徑規劃可以實現在有地圖的狀態下，可在空間中進行避障移動。

## Slide 5
16
7
6
5
4
3
2
1
14
13
12
11
10
9
8
15
17
18
19
#23 -5003-5002-999-17-0-22-0-0-0-
#22 -5003-5001-999-23-0-21-0-0-0-
#21 -5003-5000-999-22-0-0-20-0-0-
#20 -5002-5000-999-0-21-0-8-0-0-
#19 -5005-5003-999-0-0-0-18-0-0-
#18 -5004-5003-999-0-19-0-17-0-0-
#17 -5003-5003-999-0-18-23-15-0-0-
#16 -5002-5004-999-0-0-15-12-0-0-
#15 -5002-5003-999-16-17-0-11-0-0-
#14 -5001-5006-999-0-0-13-7-0-0-
#13 -5001-5005-999-14-0-12-6-0-0-
#12 -5001-5004-999-13-16-11-5-0-0-
#11 -5001-5003-999-12-15-10-4-0-0-
#10 -5001-5002-999-11-0-9-3-0-0-
#9 -5001-5001-999-10-0-8-2-0-0-
#8 -5001-5000-999-9-20-0-1-0-0-
#7 -5000-5006-999-0-14-6-0-0-0-
#6 -5000-5005-999-7-13-5-0-0-0-
#5 -5000-5004-999-6-12-4-0-0-0-
#4 -5000-5003-999-5-11-3-0-0-0-
#3 -5000-5002-999-4-10-2-0-0-0-
#2 -5000-5001-999-3-9-1-0-0-0-
#1 -5000-5000-999-2-8-0-0-0-0-
X
y
5000
5001
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
20
21
22
23
實際規劃結果
實際地圖檔案

## Slide 6
16
7
6
5
4
3
2
1
14
13
10
9
8
15
17
18
19
#23 -5003-5002-999-17-0-22-0-0-0-
#22 -5003-5001-999-23-0-21-0-0-0-
#21 -5003-5000-999-22-0-0-20-0-0-
#20 -5002-5000-999-0-21-0-8-0-0-
#19 -5005-5003-999-0-0-0-18-0-0-
#18 -5004-5003-999-0-19-0-17-0-0-
#17 -5003-5003-999-0-18-23-15-0-0-
#16 -5002-5004-999-0-0-15-0-0-0-
#15 -5002-5003-999-16-17-0-0-0-0-
#14 -5001-5006-999-0-0-13-7-0-0-
#13 -5001-5005-999-14-0-0-6-0-0-
#12 -5001-5004-999-0-0-0-0-0-0-
#11 -5001-5003-999-0-0-0-0-0-0-
#10 -5001-5002-999-0-0-9-3-0-0-
#9 -5001-5001-999-10-0-8-2-0-0-
#8 -5001-5000-999-9-20-0-1-0-0-
#7 -5000-5006-999-0-14-6-0-0-0-
#6 -5000-5005-999-7-13-5-0-0-0-
#5 -5000-5004-999-6-0-4-0-0-0-
#4 -5000-5003-999-5-0-3-0-0-0-
#3 -5000-5002-999-4-10-2-0-0-0-
#2 -5000-5001-999-3-9-1-0-0-0-
#1 -5000-5000-999-2-8-0-0-0-0-
X
y
5000
5001
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
20
21
22
23
實際規劃結果
實際地圖檔案

## Slide 7
16
7
6
5
4
3
2
1
14
13
12
10
9
8
15
18
19
#23 -5003-5002-999-0-0-22-0-0-0-
#22 -5003-5001-999-23-0-21-0-0-0-
#21 -5003-5000-999-22-0-0-20-0-0-
#20 -5002-5000-999-0-21-0-8-0-0-
#19 -5005-5003-999-0-0-0-18-0-0-
#18 -5004-5003-999-0-19-0-0-0-0-
#17 -5003-5003-999-0-0-0-0-0-0-
#16 -5002-5004-999-0-0-15-12-0-0-
#15 -5002-5003-999-16-0-0-0-0-0-
#14 -5001-5006-999-0-0-13-7-0-0-
#13 -5001-5005-999-14-0-12-6-0-0-
#12 -5001-5004-999-13-16-0-5-0-0-
#11 -5001-5003-999-0-0-0-0-0-0-
#10 -5001-5002-999-0-0-9-3-0-0-
#9 -5001-5001-999-10-0-8-2-0-0-
#8 -5001-5000-999-9-20-0-1-0-0-
#7 -5000-5006-999-0-14-6-0-0-0-
#6 -5000-5005-999-7-13-5-0-0-0-
#5 -5000-5004-999-6-12-4-0-0-0-
#4 -5000-5003-999-5-0-3-0-0-0-
#3 -5000-5002-999-4-10-2-0-0-0-
#2 -5000-5001-999-3-9-1-0-0-0-
#1 -5000-5000-999-2-8-0-0-0-0-
X
y
5000
5001
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
20
21
22
23
實際規劃結果
實際地圖檔案

## Slide 8
16
7
6
5
4
3
1
14
13
12
11
10
8
15
17
18
19
#23 -5003-5002-999-17-0-22-0-0-0-
#22 -5003-5001-999-23-0-21-0-0-0-
#21 -5003-5000-999-22-0-0-20-0-0-
#20 -5002-5000-999-0-21-0-8-0-0-
#19 -5005-5003-999-0-0-0-18-0-0-
#18 -5004-5003-999-0-19-0-17-0-0-
#17 -5003-5003-999-0-18-23-15-0-0-
#16 -5002-5004-999-0-0-15-12-0-0-
#15 -5002-5003-999-16-17-0-11-0-0-
#14 -5001-5006-999-0-0-13-7-0-0-
#13 -5001-5005-999-14-0-12-6-0-0-
#12 -5001-5004-999-13-16-11-5-0-0-
#11 -5001-5003-999-12-15-10-4-0-0-
#10 -5001-5002-999-11-0-0-3-0-0-
#9 -5001-5001-999-0-0-0-0-0-0-
#8 -5001-5000-999-0-20-0-1-0-0-
#7 -5000-5006-999-0-14-6-0-0-0-
#6 -5000-5005-999-7-13-5-0-0-0-
#5 -5000-5004-999-6-12-4-0-0-0-
#4 -5000-5003-999-5-11-3-0-0-0-
#3 -5000-5002-999-4-10-0-0-0-0-
#2 -5000-5001-999--0-0-0-0-0-
#1 -5000-5000-999-0-8-0-0-0-0-
X
y
5000
5001
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
20
21
22
23
實際規劃結果
實際地圖檔案

## Slide 9: 外部環境偵測與地圖建立
1.使用超聲波感測器對外部環境進行掃描。
2.zedboard發出控制arduino指令:要求回傳超聲波感測器取得數值。
3.arduino 接收指令控制步進馬達轉動與超聲波感測器進行資料收集，並回傳zedboard感測器取得的數值。
4.zedboard對數值進行處理並依造格式轉換為地圖檔。

## Slide 10: 外部環境偵測與地圖建立
藉由超聲波感測器回傳的數值計算牆壁距離並生成地圖

## Slide 11: 地圖說明
用途:用於紀錄車子曾經走過的路徑、移動方式、外部環境樣貌，並結合路徑規劃，使車子可在空間中移動、避障。
地圖格式:為了可以方便做資料存取，定義出的一個格式
  使用 “#” 作為開頭 “-” 與空白作為分隔，資料以數字表示。
  #數字空白-數字-數字-數字-數字-數字-數字-數字-數字-數字-
  在此儲存格式下每個位置的資料將有不同的資料含意。

## Slide 12: 地圖說明-資料意義(格式999)
#序號 -X-Y-格式999-北-東-南-西-分區-預留-(環境資訊)
  序號:用於從地圖檔讀取資料的key，儲存序號由1開始向後累加，當同一份地圖檔當中出現重複序號時以最新一筆為讀取目標。
  序號0:為定義地圖檔案的標頭與結尾，不儲存資料。
X Y:分別儲存地圖中x軸y軸的位置。
格式:利用數字定義後面儲存的資料格式，使地圖檔可以存放各種不同意義的資料。
  格式999說明(記錄環境資訊) :
  #序號空格-X-Y-格式999-北-東-南-西-分區-預留 #1 -5000-5000-999-2-8-0-0-0-0- 此例中代表在序號1這一個位置中 向北是序號2，東為序號8，0則代表無路可走，也就是代表0是邊界或障礙。

## Slide 13
主架構
細部流程
紅色底色
(未開始)
黃色底色
(待驗證)
綠色底色
(已完成)
多選多 流程1
多選多 流程2
多選一流程1
多選一流程2
橘色底色 (進行中)

## Slide 14
校正(設定) 車子移動參數
回傳 地圖可用訊號 將目前位置與方位寫入全域變數
檢測目前 位置與方位
車子啟動
等待移動指令
依方位與
地圖ID移動
控制車子對自身狀態檢測
人工把車子狀態設定
目的讓車子之後的移動可以精準 以利操作
目的讓車子獲得起始資訊 以利後續功能運作

## Slide 15
校正(設定) 車子移動參數
結束移動訊號
完成校正
紀錄目前距離
使用linux timer 計時
開始移動訊號
面向牆壁
修改移動參數
比較之前距離 計算移動時間
計時器停止
自動校正
手動輸入

## Slide 16
檢測目前 位置與方位
建立新地圖
判斷失敗
判斷成功
回傳地圖ID
和面相方位
檢測地圖可用性
建立 初始環境

## Slide 17
建立 初始環境
使用modeJ 環境掃描 (開機時北方)
使用initScanXY()
把初始環境 資料存於 car.map

## Slide 18
檢測目前車子位於地圖中哪一個點
判斷失敗
判斷成功
回傳目前 位置ID 和面相方位
檢測地圖可用性
回傳失敗
和現有地圖每1筆比對
相機qrcode 判斷

## Slide 19
建立新地圖
發送探測指令
接收回傳
資料
回傳最終點地圖ID
和面相方位
將資料加上ID 寫入地圖檔
依演算法 移動到下一個點
不是最終點
是最終點
資料修正與轉換

## Slide 20
依演算法 移動到下一個點
實際移動功能
送出移動方向和距離
距離與XY轉換 車子面向方向 地圖資料更新
判斷地圖還是否 需要繼續製作
計算是否有超出初始邊界的點 如有從此點再做前4步行走直到無邊界外的點
遇到邊界點
1直走
2最遠45度角
3右優先
1找四邊緣
2找四邊角
1退回上一個點
2並記錄此點
一般行走規則
前4步行走規則
地圖邊界擴張與結束
移動規則
依規則、現有資料判斷 計算下一步命令

## Slide 21: 程式
car_all_v5.0.ino arduino原始碼
uart_setting.c uart設定函式
sm_car.c 智能車操作函式庫
https://drive.google.com/drive/folders/0BysmffTc7ivUeC1XWUVXUlh1bUE?usp=sharing
-----------------------------------測試code--------------------------------------------
timerInThread.c linux計時器與執行緒測試
timerInThreadJ 定時超音波避障測試

## Slide 22: 預估問題
可能問題車子實際移動不符合預期
移動角度不准、誤差累積
移動時的控制流程(和其他執行緒的相依關係)
http://viml.nchc.org.tw/blog/paper_info.php?CLASS_ID=1&SUB_ID=1&PAPER_ID=435